## Slide 1: Воротники
Тема урока:
Разработала:
преподаватель специальных дисциплин швейного профиля
Харченко Марина Казакбаевна

## Slide 2: Воротник – это деталь одежды, которой оформляется срез горловины

## Slide 3: Назначение воротников
Отделка изделий украшают одежду, создавая модный и стильный образ
Утепление изделий
защищают от холода и ветра

## Slide 4: Классификация воротников

## Slide 5
Плотно прилегающие
к шее
1. По степени прилегания к шее
Отстающие от шеи

## Slide 6: 1. Прилегание к шее
Плотно прилегающие
к шее
Отстающие
от шеи

## Slide 7: 2. По способу соединения с горловиной
Втачные
(втачиваются в горловину изделия)
Съёмные
(обрабатываются отдельно от изделия)
Цельнокроеные
(выкраиваются вместе
с основными деталями)

## Slide 8: 2. Соединение с горловиной
Втачные
Цельнокроеные
Съёмные

## Slide 9: 3. По форме
Отложные

## Slide 10: 3. По форме
Стоячие

## Slide 11: 3. По форме
Плосколежащие

## Slide 12: 3. По форме
Пиджачные

## Slide 13: 3. По форме
Фантазийные

## Slide 14: 3. По форме воротники бывают:
Отложные
Стоячие
Плосколежащие
Пиджачные
Фантазийные

## Slide 15: 4. По форме среза отлёта
Воротники апаш
Воротники
шаль

## Slide 16: 4. По форме среза отлёта
Воротники
апаш
Воротники
шаль

## Slide 17: 5. По размеру (величине)
Большие
воротники
Маленькие
воротники

## Slide 18: 5. По размеру (величине)
Большие
воротники
Маленькие
воротники

## Slide 19
Разнообразие воротников

## Slide 20: Вопросы на закрепление:
1. Назовите назначение воротников.
(украшение и утепление изделий)
2. Какой срез в швейном изделии оформляется воротником?
(срез горловины)
3. От чего зависит выбор вида воротника?
(от модели швейного изделия)
4. На каких швейных изделиях обрабатыва-
ется воротник?
(на одежде)

## Slide 21
Обработка
воротника

## Slide 22: Наименование срезов воротника
Срез отлёта
Срез середины
воротника
Срез конца
воротника
Срез стойки

## Slide 23: Технологическая последовательность обработки воротника
1. Проверить наличие деталей кроя:
- верхний воротник;
- нижний воротник
2. Проутюжить детали кроя.
3. Сложить детали кроя лицевыми сторонами внутрь.
4. Сметать верхний и нижний воротники шириной шва 0,6 – 0,8 см.
5. Обтачать воротник шириной шва 0,5 – 0,7 см.
6. Надсечь припуск шва в углах (закруглениях).
7. Вывернуть воротник на лицевую сторону.
8. Выметать кант по краю воротника (на 0,1-0,2 см.)
9. Проложить отделочную строчку по краю воротника (если предусмотрено моделью на 0,1 – 0,5 см. от края)

## Slide 24: Карточка – самоконтроля
Наименование операции | Технические условия на обработку | Рисунок, схема
Смётывание нижнего и верхнего воротников | Ширина шва смётывания 0,7 – 0,8 см. | 
Обтачивание воротника | Ширина обтачивания 0,5 – 0,7 см. | 
Надсекание припусков воротника | Ширина припуска в углах 0,2–0,3 см. | 
Вымётывание канта | Ширина канта 0,1 - 0,2 см. | 
Прокладывание отделочной строчки | На 0,5 см. от края воротника | 

## Slide 25: Домашнее задание
Придумайте модель изделия, где можно применить вид воротника, обработку которого вы выполняли сегодня.